附件2：

深圳市南头中学体育中考中长跑测试仪技术规格偏离表

| 产品名称 | 序号 | 技术要求 | 所投产品品牌 | 所投产品参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中长跑测试仪 | 1 | 1、产品通过IAAF·RDC认证（提供复印件盖公章，原件备查） 2、测量范围：0～10小时 3、计时精度: 0.01秒 4、计时误差：±0.1秒 5、接收距离：不低于4米 至少可覆盖3到4条跑道范围 6、设备配备摄像监控并自动拍摄，摄像文件和分组信息关联，可根据分组查看摄像同步测试结果。 7、芯片计时对被测者每次通过终点的时间进行记录，具备计时计圈功能。 芯片子机外形做成背心形状并印有号码标识，并用不同颜色区分组别，方便穿戴和辨识。 8、一台芯片主机可同时记录多组成绩，不同组别、测试项目可以同时进行，有效加快考试进度。 9、接收天线须放置在跑道外，不得对跑道范围造成阻碍。 10、可设置计圈圈数，适应不同场地要求。 11、计时主机同时支持按键启动和无线发令启动计时，适应不同测试需求。 计时主机的无线信道可切换设置，保证无线发令稳定可靠。 12、计时主机接受功率可设置大小，适应不同测试需求。 13、可与现有“菲普莱计时计分网络管理系统”无缝对接，构成完整的体育考试系统，方便进行考试编排数据的调入以及考试结果的汇总上报，减少人工环节，提高考试过程的公平公正性。 |  |  |  |  |